Leistungsprüfung

Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz

Zusatzaufgabe – Gerätekunde – Truppaufgabe

Die Teilnehmer der Stufen 2 bis 6, außer dem Gruppenführer, haben die Vornahme

eines Ausrüstungsgegenstandes truppweise vorzuführen.

Dazu benennt der Truppführer/Melder den Lagerplatz des Ausrüstungsgegenstandes

im Fahrzeug bei geschlossenen Geräteräumen. Gemeinsam mit dem Truppmann wird

die Vornahme praktisch gezeigt. Der Truppführer/Melder erläutert mindestens vier

Einsatzgrundsätze des Gerätes. Welches Gerät der jeweilige Trupp vorzunehmen

hat, wird durch Ziehen eines Loses ermittelt.

Sollte eines der Geräte im Fahrzeug nicht vorhanden sein, ist das durch Vermerk

auf der Abnahmeniederschrift dem Schiedsrichter 1 vor Beginn der Abnahme zu

melden. Schiedsrichter 1 entnimmt die Lose der nichtvorhandenen Geräte, so dass

diese nicht zur Auslosung kommen können. Wird dem Schiedsrichter 1 ein fehlendes

Gerät nicht gemeldet oder wurde er über das Fehlen des Gerätes vor der Abnahme

nicht informiert, so wird die Zusatzaufgabe mit der maximalen Fehlerpunktzahl

bewertet.

– Folgende Geräte/Aufgaben werden ausgelost:

Tauchmotorpumpe

Hydraulische Winde

Krankentrage/Schaufeltrage

Hydraulischer Rettungssatz

Stabile Seitenlage

Hebekissensystem

Trennschleifmaschine

Mehrzweckzug

Motorkettensäge

Flutlichtstrahler mit Stativ

Feuerwehr Iggensbach

Gerätekunde – Truppaufgabe

Tauchmotorpumpe

Folgende Geräte sind mindestens vorzubereiten:

– Tauchmotorpumpe (1)

– Druckschlauch (2)

– Personenschutzschalter (3)

– Mehrzweckleine (4)

– Seilschlauchhalter (5)

Der Trupp soll die Tauchmotorpumpe für den Einsatz vorbereiten und mindestens

vier der genannten Punkte nennen:

– Dient vorwiegend zur Förderung von Wasser im Lenzeinsatz.

– Die Pumpe ist mit Hilfe einer Mehrzweckleine

(Mastwurf mit Spierenstich oder Karabinerhaken) zu Wasser zu lassen.

– Der angeschlossene Druckschlauch ist knickfrei zu verlegen.

– Das Schlauchende ist gegen Schlagen zu sichern.

– Die Tauchmotorpumpe darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt

werden.

– Die Tauchmotorpumpe soll im Regelfall an einem für die Feuerwehr genormten

Stromerzeuger angeschlossen werden.

– Bei Stromentnahme aus einem Stromnetz ist ein Personenschutzschalter zu

verwenden.

– Nach einem Einsatz der Tauchmotorpumpe ist diese mit sauberem Wasser zu

spülen.

Feuerwehr Iggensbach

Krankentrage / Schaufeltrage

Folgende Geräte sind mindestens vorzubereiten:

– Krankentrage (1)

– Krankenhausdecke (2)

oder

– Schaufeltrage (3) mit Fixiergurten (4)

Der Trupp soll eine Krankentrage oder Schaufeltrage für den Einsatz vorbereiten,

vorführen (Infektionshandschuhe werden getragen) und mindestens vier der genannten

Punkte nennen:

– Die Krankentrage dient zum Transport von Verletzten oder nicht geh-fähigen

Personen.

– Die Krankentrage wird einsatzbereit und zusammen mit einer Krankenhausdecke

bereitgestellt.

– Die Schaufeltrage dient zum schonenden und sicheren Aufheben und Umlagern

von Personen.

– Die beiden Schaufelteile werden geöffnet, seitlich unter den Verletzten geschoben

und wieder sicher verschlossen (Kontrolle).

– Vor dem Transportieren einer Person sind die Anschnallgurte zu schließen.

– Getragen wird in der Regel in Blickrichtung des Patienten.

– Der Truppführer am Kopfende der Trage gibt das Kommando zum gleichmäßigen

Anheben, Tragen und Absetzen.

– Bei Verschmutzung der Trage durch Körperflüssigkeiten o. ä. ist diese nach

dem Einsatz zu reinigen und zu desinfizieren.

Feuerwehr Iggensbach

Trennschleifmaschine (elektrisch betrieben)

Folgende Geräte sind mindestens vorzubereiten:

– Trennschleifmaschine (1)

– Schutzbrille (2)

– Gehörschutz (Kopfbügel oder Ohrstöpsel) (3)

– Werkzeug zum Scheibenwechsel (4)

– Ersatztrennscheiben (für Metall und Stein) (5)

Der Trupp soll die Trennschleifmaschine für den Einsatz vorbereiten, einen Scheibenwechsel

durchführen sowie mindestens vier der genannten Punkte nennen:

– Dient zum Trennen von Metallteilen und von Gestein.

– Der Antrieb erfolgt durch Elektro- oder Verbrennungsmotor.

– Beim Einsatz der Trennschleifmaschine ist ein Augenschutz (Schutzbrille) zu

tragen. Das Helmvisier als Gesichtsschutz ist nicht ausreichend!

– Die Trennscheiben müssen für die zu erreichenden Umfangsgeschwindigkeiten

zugelassen sein. Trennscheiben mit Ablaufdatum dürfen nach dem Verfallsdatum

nicht mehr verwendet werden.

– Vor Gebrauch ist die Trennscheibe auf Schäden zu kontrollieren.

– Die Trennschleifmaschine darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt

werden.

– Personen (Verletzte) im Wirkungsbereich von Trennfunken müssen geschützt

werden. Der Brandschutz ist sicherzustellen.

– Vor einem Trennscheibenwechsel ist bei elektrisch betriebenen Geräten der

Netzstecker zu ziehen.

Feuerwehr Iggensbach

Motorkettensäge

Folgende Geräte sind mindestens vorzubereiten:

– Motorkettensäge (1)

– Schnittschutzkleidung1 (2)

– „Waldarbeiterhelm1“ oder Feuerwehrhelm mit Gesichts- und Gehörschutz1 (3)

– Reservekanister mit Kraftstoff und Kettenöl (4)

– Ersatzkette (5)

– Werkzeug (6)

Der Trupp soll die Motorkettensäge für den Einsatz vorbereiten, die Spannung der

Sägekette kontrollieren, eine Kontrolle der Betriebsstoffe durchführen sowie mindestens

vier der genannten Punkte nennen:

– Dient zum Trennen und Schneiden von Holz sowie zum Fällen von Bäumen.

– Arbeiten mit Motorkettensägen dürfen nur von speziell ausgebildeten Personen

durchgeführt werden.

– Beim Einsatz der Motorkettensäge ist Gesichts- und Gehörschutz zu verwenden.

Schnittschutzkleidung mit rundumlaufenden Schnittschutzeinlagen ist zu

tragen.

– Beim Starten der Motorkettensäge ist diese auf dem Boden sicher abzustützen

und festzuhalten.

– Beim Sägen ist auf sicheren Stand zu achten. Der Einsatz der Motorkettensäge

von tragbaren Leitern aus ist nicht zulässig.

– Im Wirkungsbereich der Motorkettensäge dürfen sich keine anderen Personen

aufhalten.

– Nicht über Schulterhöhe arbeiten.

– Zug- und Druckspannungen beim Sägen sind zu beachten.

Feuerwehr Iggensbach

Hydraulische Winde („Büffelheber“)

Folgende Geräte sind mindestens vorzubereiten:

– Hydraulische Winde (1)

– Fußlagerplatte (wenn vorhanden) (2)

– Hartholzunterlegklotz (3)

– Unterbaumaterial (4)

Der Trupp soll die hydraulische Winde für den Einsatz vorbereiten, einen Hebeund

Ablassvorgang, eine Pumpenhebelverstellung und eine Klauenverstellung

durchführen, das Entlüftungsventil betätigen sowie mindestens vier der genannten

Punkte nennen:

– Dient zum Heben, Senken und Drücken von Lasten, insbesondere zum Anheben.

Mit ihr können zum Beispiel unter Lasten eingeklemmte Personen befreit

werden.

– Die Last wird durch Pumpen am verstellbaren Pumpenhebel angehoben und

durch Betätigen des Handrades am Ablassventil abgelassen.

– Die Last wird auf die Anhebeklaue oder Kopfplatte gesetzt. Die Winde ist mit

einer flachen Fußplatte versehen (balligrunde Fußplatte als Zubehör).

– Die Fußlagerplatte wird in der Regel auf eine Unterlage aus Holz gesetzt. Eine

Fußlagerplatte kann alternativ verwendet werden (Zubehör).

– Die Last muss gegen Wegrutschen gesichert auf der Kopfplatte bzw. Anhebeklaue

rutschsicher unterlegt sein.

– Die Last muss beim Heben durch Unterbauen gesichert sein.

– Unterlagen, auf die die Winde aufgestellt wird, müssen ausreichend breit und

bruchsicher sein.

– Die Winde darf bei Verwendung der balligrunden Fußplatte höchstens bis zu

einem Winkel von 75° zur Fußplatte genutzt werden.

Feuerwehr Iggensbach

Hebekissensysteme

Folgende Geräte sind mindestens vorzubereiten:

– Hebekissen (1)

– Druckluftflasche (2)

– Steuerteil (3)

– Luftschläuche (4)

– Unterbaumaterial (5)

Der Trupp soll das Hebekissensystem für den Einsatz vorbereiten, einen Aufbau

durchführen (ohne Inbetriebnahme) sowie mindestens vier der genannten Punkte

nennen:

– Hebekissensysteme sind pneumatisch betriebene Hebegeräte. Unterschieden

werden diese Systeme aufgrund verschiedener Arbeitsdrücke unter 1 bar bzw.

größer 1 bar (gebräuchlich 8 bis 10 bar).

– Die Druckkissen sind vor scharfen Kanten und Spitzen, die Beschädigungen

verursachen können, zu schützen.

– Angehobene Lasten sind durch einen geeigneten Unterbau zu sichern.

– Ein Fallen von Lasten auf gefüllte Druckkissen ist zu vermeiden.

– Die Last muss gegen Wegrutschen gesichert sein.

– Druckkissen sind möglichst ganz unter die Last zu schieben, mindestens aber

75% der Kissenfläche müssen unter der Last liegen.

– Bei Druckkissen unter 1 bar Betriebsdruck sollten wegen der besseren Standsicherheit

zwei Druckkissen nebeneinander eingesetzt werden.

– Werden zwei Kissen übereinander gelegt, muss das untere Kissen zuerst

befüllt werden. Auf stabile Lage der Last ist besonders zu achten!

Feuerwehr Iggensbach

Hydraulischer Rettungssatz

Folgende Geräte sind mindestens vorzubereiten:

– Motorbetriebene Hydraulikpumpe (1)

– Schneidgerät (2)

– Spreizer (3)

– Rettungszylinder (wenn vorhanden) (4)

– Unterlage zum Schutz gegen tropfendes Hydrauliköl (z. B. Geräteplane) (5)

Der Trupp soll den hydraulischen Rettungssatz für den Einsatz vorbereiten, die

Hydraulikschläuche kuppeln sowie mindestens vier der genannten Punkte nennen:

– Ein Rettungssatz besteht entweder aus einem separaten Spreizer und einer

Rettungsschere, eventuell ergänzt durch einen oder mehrere Rettungszylinder

oder einem Kombigerät.

– Die motorbetriebene Hydraulikpumpe wird an der Einsatzstelle so aufgestellt,

dass für die Hydraulikschläuche genügend Bewegungsfreiheit verbleibt.

– Die Steckkupplungen der Hydraulikschläuche sind gegen Verschmutzungen

zu schützen. Sie dürfen nicht unverbunden bzw. ohne Staubschutzkappe auf

dem Boden abgelegt werden.

– Bei Arbeiten mit hydraulischen Rettungsgeräten ist Gesichtsschutz zu tragen

– Hydraulische Rettungsgeräte nicht verkanten. Das Schneidgerät darf nicht an

gehärteten Metallen eingesetzt werden.

– Der Spreizer soll zum Spreizen nur mit den dafür vorgesehenen Spreizerspitzen

mit Außenriffelung verwendet werden. Bei der Verwendung von anderen

Spitzen sind die Herstellerangaben zu beachten.

– Beim Einsatz der Rettungszylinder ist Fuß- und Kopfteil des Zylinders sicher

an Last und Festpunkt anzusetzen. Zylinderrohr und Kolbenstange dürfen nicht

auf Biegung beansprucht werden.

– Sollten mehrere hydraulische Rettungsgeräte an einem Objekt zum Einsatz

kommen, ist darauf zu achten, dass sich die Auswirkungen nicht gegenseitig

negativ beeinflussen.

Feuerwehr Iggensbach

Mehrzweckzug

Folgende Geräte sind mindestens vorzubereiten:

– Mehrzweckzug (1)

– Zubehör (2)

– Anschlagmittel: Drahtseil (3)/Rundschlinge (4), Schäkel (5)

Der Trupp soll den Mehrzweckzug für den Einsatz vorbereiten, die Klemmvorrichtung

betätigen, die Seileinführung (Seilrichtung) und Scherstifte zeigen (keinen Wechsel)

sowie mindestens vier der genannten Punkte nennen:

– Der Mehrzweckzug wird zum Ziehen, Heben, Ablassen und Sichern von Lasten

verwendet.

– Die zulässige Belastung des Mehrzweckzugs ist zu beachten.

– Das Zugseil darf nicht als Anschlagseil verwendet werden.

– Der Mehrzweckzug wird in der Regel mit einem Anschlagmittel (Zubehör) an

einem Festpunkt befestigt. Als Festpunkt können auch Erdanker verwendet

werden.

– Das Zugseil darf nicht über Kanten geführt oder geknickt werden.

– Wenn die Überlastsicherung (Scherstifte) wirksam geworden ist, ist nur noch

Entlasten möglich. Die Last muss dann abgesichert oder abgelassen werden.

– Das Zugseil darf erst dann von der Zugvorrichtung gelöst werden, wenn es

entlastet und von der Last getrennt ist.

– Zu unter Last stehenden Seilen ist ein Sicherheitsabstand von mindestens

dem 1,5fachen Radius der wirksamen Seillänge einzuhalten.

Feuerwehr Iggensbach

Flutlichtstrahler mit Stativ

Folgende Geräte sind mindestens vorzubereiten:

– Flutlichtstrahler mit Aufnahmebrücke (1) oder Beleuchtungseinheit (2)

– Stativ (3)

– Leitungstrommel mit Abzweigstück (4) oder Leitungsroller (5)

– Abspannleinen mit Heringen (6)

Der Trupp soll Flutlichtstrahler auf Stativ für den Einsatz vorbereiten, den Aufbau

durchführen sowie mindestens vier der genannten Punkte nennen:

– Flutlichtstrahler dienen dem großflächigen Ausleuchten von Einsatzstellen.

– Die Einsatzstelle soll blend- und schattenfrei ausgeleuchtet werden.

– Flutlichtstrahler dürfen nicht in Bereichen mit explosionsfähiger Atmosphäre

eingesetzt werden.

– Zum Aufbau von mobilen Flutlichtstrahlern werden Abzweigstück, Flutlichtstrahler,

Aufnahmebrücke und Stativ einschließlich Sturmverspannung benötigt.

– Abstrahlwinkel und Neigung der Flutlichtstrahler wird eingestellt. Danach die

Sturmverspannung am Stativ befestigt und im Regelfall ganz ausgeschoben.

– Nach dem Einsatz der Flutlichtstrahler soll dieser mindestens 10 Minuten

abkühlen, bevor er abgebaut und im Fahrzeug verlastet wird.

– Stecker und Steckdose sind miteinander zu arretieren.

– Flutlichtstrahler nicht werfen, nicht anspritzen, Erschütterungen vermeiden.

Feuerwehr Iggensbach

Stabile Seitenlage

Folgende Geräte sind mindestens vorzubereiten:

– Krankenhausdecke (1) /Rettungsdecke (2)

– Verbandkasten (3)

Wenn vorhanden

– Beatmungsbeutel (4)

– Notfallrucksack oder -koffer (5)

Der Trupp soll die stabile Seitenlage durchführen, den Patienten betreuen und

überwachen sowie mindestens vier der genannten Punkte nennen:

– Person ansprechen und berühren.

– Die stabile Seitenlage wird bei Bewusstlosen mit ausreichender Atmung und

Kreislauf angewandt.

– Vor dem Überstrecken des Kopfes eine Mundraumkontrolle durchführen (ggf.

Fremdkörper und Gebiss entfernen).

– Kopf überstrecken, Atmung kontrollieren.

– Eigenschutz beachten: Infektionsschutzhandschuhe tragen.

– Wärmeerhalt mit Krankenhaus-/Rettungsdecke.

– Rettungsdienst nachfordern.

– Der Bewusstlose muss bis zum Eintreffen des Notarztes oder des Rettungsdienstes

ständig überwacht werden.

Feuerwehr Iggensbach